General Engine info
Hubraum	1.299 cm³
Bohrung x Hub	81 mm x 63 mm
Verdichtung	11:1
Leistung	175 PS (129kW) bei 9.800 U/min
Drehmoment	138 Nm bei 7.000 U/min
Getriebe	6 Gang
Kraftstoffsystem	Elektronisch Doppel-Einspritzung
Zündreihenfolge	1-2-4-3

Zündspule
Resistance Primary	1,0 – 1,9 Ohm
Resistance Secondary	10,0 – 16,2 kOhm
Typ	2-Draht Coil-on-Plug (COP)
Anzahl	4 (eine pro zylinder)
Betriebsspannung	12V
Steuerung	Low-Side-Schaltung
Dwell-Time	2,0 – 2,5 ms
Injektoren
Typ	Elektronische Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung
Anzahl	4 (einer pro Zylinder)
Einspritzung	Saugrohreinspritzung
Bauart	Hochohmige Einspritzventile
Wiederstand	12 – 16 Ohm
Druchfluss	240 – 260 cc/min (bei 3 bar)
Betriebsspannung	12V
Steuerung	Low-Side-Schaltung
Drosselklappe (TPS)
Typ	Induktiver Sensor (VR)
Signalbereich	0,5 – 4,5 V
Kurbelwellensensor
Typ	Induktiver Sensor (VR)
Zahnrad	24-2 Zahnrad
Nockenwellensensor
Typ	Hall-Effect-Sensor